А 102

Городок «Малыш» А 102

Общие размеры комплекса: Длина - 2840 мм. Ширина – 2500 мм. Высота – 2240 мм.

Городок «Малыш» А 102  состоит из следующих элементов: башни, ската, лестницы, лестницы-дуги, крыши, боковой панели с окном, сетчатого ограждения, переходного пола к гофрированной трубе, трубы гофрированной и опорной стойки.

Каркас башни представляет собой конструкцию из 4 металлических стоек  (труба профильная 80*80*2 мм, высотой 2300 мм.). Башня состоит из 2-х половин, соединенных между собой трубой 40*40*1,5 мм. и посредством пола, изготовленного из ламинированной влагостойкой фанеры, толщиной 18 мм, с сеткой. Размер пола 760*720 мм . Крепление пола к каркасу башни при помощи мебельных болтов. В соответствии с ГОСТ Р 52169 башня оснащена защитной перекладиной (труба 20*2,8), соединение с башней происходит через боковые фланцы посредством болтового соединения.

Скат представляет собой сборную конструкцию длинной 1010 мм и высотой 700 мм , которая изготовлена из листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Нержавеющий лист размером 574*1250 мм. Боковины ската изготовленные из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18 мм. и окрашены экологически чистыми водными материалами. Борта ската соединяются посредством металлических сквозных шпилек. К скату крепится опора, состоящая из двух профильных труб 40*40*1,5 мм. и перекладины из трубы 15*2,8 мм .

Приставная лестница размером 596* 875 мм. состоит из следующих элементов:

- боковин (2 шт.)  из окрашенной влагостойкой фанеры марки ФСФ  размером 875*640*18 мм,

- ступеней (3 шт), изготовленных из ламинированной фанеры размером 170 мм * 560 мм. С сеткой.

- стяжек (6 шт), при помощи которых происходит соединение ступеней и боковин. Материал стяжек - труба 40*40*1,5 мм. Фланцы изготовлены из листа 5 мм.

Лестница-дуга представляет собой цельносварную металлическую конструкцию размером 630*550 мм. Несущий элемент лестницы изготовлен из трубы 32*2,8 мм и четырех ступеней из трубы 20*2,8 мм. Лестница-дуга прикрепляется к опорной стойке при помощи болтового соединения.

Крыша городка представляет собой разборную конструкцию, состоящую из двух скатов и двух фронтонов. Соединение ската  крыши и фронтона происходит посредством металлических фланцев. Материал ската крыши и фронтов -  влагостойкая фанера марки ФСФ, 18 мм. Размер ската крыши -  990*715 мм. Размер фронтона — 620*620 мм.

Боковая панель с окном выполнена из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18 мм. размером 596*700 мм. Окно размером 415*415 мм, с толщиной стенки 18 мм. вставлено в выфрезерованную боковую панель.

Гофрированная труба диаметром 600 мм. и длиной 1000 мм. Крепеж гофрированной трубы к башне и опорной стойке происходит посредством фланцев из фанеры, которые в свою очередь крепятся при помощи болтового соединения к проушинам.

Переходной пол изготовлен их флагостойкой ламинированной фанеры 780*730*18 мм., закреплен посредством болтового соединения к башне и дополнительной стойке переходного пола.

Сетчатое ограждение переходного пола представляет собой конструкцию из металлической трубы 25*2,8 мм и сварной сетки.

Боковины приставной лестницы, крыша, фронтоны, боковая панель, боковины ската, фанерные фланцы покрыты двумя слоями грунта и водной эмалью.

Опорная стойка состоит из двух стоек из профильной трубы 80*80*2 мм, длиной 1450 мм. , соединенных между собой профильной трубой 40*40*1,5 мм. посредством сварного соединения и 4 проушин для крепления фанерых фланцев.

Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,5 м. и заливаются бетоном. Изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Гарантия 12 мес.