D 415

Стойки волейбольные

Общие размеры: Высота – 2500 мм.

Стойки волейбольные представляют собой металлическую конструкцию, состоящую из двух стоек и сетки.

Стойки конструкции выполнены из круглой трубы 76*3 мм. к которой приварены крючки из катанки диаметром 6,5 мм. для крепления натяжителя сетки. В конструкции используется сетка размером 970*100 см.

Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 1 м. и заливается бетоном. Поставляется в разобранном и упакованном виде. Гарантия 12 мес.