А 106

Городок Малыш А 106

Общие размеры комплекса: Длина - 4200 мм. Ширина – 3840 мм. Высота – 2500 мм.

Городок «Малыш» А 106  состоит из следующих элементов:  1 башен, 1 ската, 1 лестницы 1 крышы, 1 Переходной трап, 2 х игровых площадок и канатной Паутины

Каркас башни представляет собой конструкцию из 4 металлических стоек  (труба профильная 80*80*2 мм, высотой 2300 мм.). Башня состоит из 2-х половин, соединенных между собой трубой 40*40*1,5 мм. и посредством пола, изготовленного из ламинированной влагостойкой фанеры, толщиной 18 мм, с сеткой. Размер пола 760*720 мм . Крепление пола к каркасу башни при помощи мебельных болтов. В оответствии с ГОСТ Р 52169 башня оснащена защитной перекладиной (труба 20*2,8), соединение с башней происходит через боковые фланцы посредством болтового соединения.

Скат представляет собой сборную конструкцию длинной 1010 мм и высотой 700 мм , которая изготовлена из листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Нержавеющий лист размером 574*1250 мм. Боковины ската изготовленные из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18 мм. и окрашены экологически чистыми водными материалами. Борта ската соединяются посредством металлических сквозных шпилек. К скату крепится опора, состоящая из двух профильных труб 40*40*1,5 мм. и перекладины из трубы 15*2,8 мм .

Приставная лестница размером 596* 875 мм. состоит из следующих элементов:

- боковин (2 шт.)  из окрашенной влагостойкой фанеры марки ФСФ  размером 875*640*18 мм,

- ступеней (3 шт), изготовленных из ламинированной фанеры размером 170 мм * 560 мм. С сеткой.

- стяжек (6 шт) при помощи которых происходит соединение ступеней и боковин. Материал стяжек - труба 40*40*1,5 мм. Фланцы изготовлены из листа 5 мм.

Крыша городка представляет собой разборную конструкцию, состоящую из двух скатов и двух фронтонов. Соединение ската  крыши и фронтона происходит посредством металлических фланцев. Материал ската крыши и фронтов -  влагостойкая фанера марки ФСФ, 18 мм. Размер ската крыши -  990*715 мм. Размер фронтона — 620*620 мм.

Боковая панель выполнена из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18 мм. размером 595*700 мм.

Переходной трап изготовлен их влагостойкой ламинированной фанеры 770*730*18 мм., закреплен мебельными болтами к каркасу трапа. Каркас представляет собой сваренную цельнометаллическую конструкцию из профильной трубы 40*40*1,5 мм. и 40*25*1,5 мм.

Ограждения переходного трапа выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ размером 995*700*18 мм., закрепленной к башням посредством болтового соединения к проушинам.

Игровая площадка изготовлена из влагостойкой ламинированной фанеры 1420*720*18 мм., закреплена мебельными болтами к каркасу площадки. Каркас представляет собой сваренную цельнометаллическую конструкцию из профильной трубы 40*40*1,5 мм. и 40*25*1,5 мм.

Паутина  изготовлена из каната диаметром 16 мм., соединенного в виде решетки посредством пластиковых хомутов-зажимов. Верхняя и нижняя часть канатного лаза крепится к трубе 32*2,8 мм. посредством обжимных шпилек. Труба в свою очередь крепится к вертикальной стойке через фланцы посредством болтового соединения.

Боковины приставной лестницы, крыши, фронтоны, боковые панели, боковины ската, ограждений трапа покрыты двумя слоями грунта и водной эмалью.

Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все опорные столбы оцинкованы методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89 толщина покрытия не менее 40-200 мкм, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,5 м. и заливаются бетоном. Изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Гарантия 12 мес.