F 605 Качели Общие размеры: Длина — 2950 мм. Ширина – 1600 мм. Высота – 2640 мм. Качели представляют собой металлическую разборную конструкцию, состоящую из 4 вертикальных стоек, верней горизонтальной перекладины, декоративных боковых панелей из влагостойкой фанеры марки ФСФ и цепного (либо канатного) подвеса. Стойки изготовлены из трубы, диаметром 57 мм. Верхняя горизонтальная перекладина выполнена так же из трубы диаметром 57 мм. и листа 6 мм., при помощи которого происходит соединение горизонтальной перекладины с опорными стойками через боковые декоративные панели посредством болтового соединения. Декоративные боковые панели выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ 400*450*18 мм. Подвес выполнен из металлической оцинкованной цепи (либо армированного каната) и крепится к верхней перекладине через кронштейн. Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности (Либо цинком по технологии горячего цинкования. Верхняя перекладина так же оцинкована и покрыта поверх цинка порошковой краской). Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,6 м. и заливаются бетоном. Изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Гарантия 12 мес.