В 204 Детский городок В 204 Общие размеры комплекса: Длина - 5360 мм. Ширина – 4295 мм. Высота – 3550 мм. Детский городок В 204 состоит из следующих элементов: 2 башен, 2 скатов, 2 крыш, зигзага, спирали, переходного трапа между башнями, 2 ограждений переходного трапа, лестницы приставной, лестницы-дуги. Каркас башни представляет собой конструкцию из 4 металлических стоек (труба профильная 80*80*2 мм, высотой 3350 мм.). Башня состоит из 2-х половин, соединенных между собой трубой 40*40*1,5 мм., и посредством пола, изготовленного из ламинированной влагостойкой фанеры, толщиной 18 мм, с сеткой. Размер пола 880*840 мм. Крепление пола к каркасу башни осуществляется при помощи мебельных болтов. В соответствии с ГОСТ Р 52169 башня оснащена защитной перекладиной (труба вгп 20*2,8 мм.), соединение с башней происходит через боковые фланцы посредством болтового соединения. Скат представляет собой сборную конструкцию длинной 2110 мм и высотой 1250 мм., которая изготовлена из листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Нержавеющий лист размером 2200*625 мм. Боковины ската изготовленные из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18 мм. и окрашены экологически чистыми материалами на водной основе. Борта ската соединяются посредством металлических сквозных шпилек. К скату крепится опора, состоящая из двух профильных труб 40*20*1,5 мм. и перекладины из трубы 15*2,8 мм. Лестница-дуга представляет собой цельносварную металлическую конструкцию размером 1160*1680*550 мм. Несущий элемент лестницы изготовлен из трубы вгп 32*2,8 мм и ступеней из трубы вгп 20*2,8 мм. Лестница-дуга прикрепляется к опорной стойке через фланцы при помощи болтового соединения. Приставная лестница размером 1100*2000 мм. состоит из несущего каркаса, который изготовлен из трубы 40*40*1,5 мм., перил из трубы 20*2,8 и ступеней из ламинированной фанеры 18 мм. с сеткой. Крыша городка представляет собой разборную конструкцию, состоящую из двух скатов и двух фронтонов. Соединение ската крыши и фронтона происходит посредством металлических фланцев. Материал ската крыши и фронтов - влагостойкая фанера марки ФСФ, 18 мм. Размер ската крыши - 1055*970 мм. Размер фронтона — 615*615 мм. Переходной трап изготовлен их влагостойкой ламинированной фанеры 1000*720*18 мм., закреплен мебельными болтами к каркасу трапа. Каркас представляет собой сваренную цельнометаллическую конструкцию из профильной трубы 40*40*1,5 мм. и 40*25*1,5 мм. Ограждение переходного трапа выполнено из влагостойкой фанеры марки ФСФ размером 840*1460*18 мм., закрепленной в нескольких местах мебельными болтами к двух перемычкам из трубы 40*25*1,5 мм., соединяющим башни через фланцы посредством болтового. С одной стороне башни при помощи болтового соединения через фланцы крепится спираль, изготовленная из трубы 25*2,8 мм. и центральной стойки из трубы 40*3 мм. Аналогичным способом с другой стороны башни крепится зигзаг, изготовленный из трубы 20*2,8 мм и центральной стойки из трубы 40*3 мм. Крыша, фронтоны, боковины ската и ограждения трапа покрыты двумя слоями грунта и эмалью на водной основе. Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,5 м. и заливаются бетоном. Изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Гарантия 12 мес.